## Slide 1
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
RED LAN
192.168.100.0/24
Estaciones de Trabajo
RED LAN
10.0.0.0/8
Estaciones de Trabajo
RED LAN
128.10.0.0/16
Estaciones de Trabajo
RED LAN
172.60.0.0/16
Estaciones de Trabajo
RED WAN
IP
INTERNET
IP:10.0.0.10
Tabla de rutas

## Slide 2
Protocolo Routing Internet Protocol: RIPv2
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.100.0 | 24 | Eth0 | Local | 0
192.168.101.0 | 24 | Eth1 | Local | 2
Una Fila una Ruta
En este ejemplo tienen dos rutas
Tabla de Rutas
Los Interior Gateway Protocol: para IP incluyen RIP, IGRP, EIGRP, OSPF e IS-IS
Protocolos CISCO
Protocolos Open, reemplazo de RIP

## Slide 3
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
RIP version 1 (RIPv1).
Este es un protocolo simple de vector de distancia. Se ha mejorado con varias técnicas, incluidas Split Horizon y Poison. Invierta para permitir que funcione mejor en redes algo complicadas. El camino más largo no puede exceder los 15 saltos. RIP utiliza métricas estáticas para comparar rutas. Contra saltos El tamaño máximo del datagrama es de 512 bytes sin incluir los encabezados IP o UDP.
RIP version 2 (RIPv2).
Esta versión agregó varias características nuevas. Etiquetas de ruta externas. Máscaras de subred. Direcciones del enrutador del siguiente salto. Autenticación. Soporte multicast.
Header RIPv2

## Slide 4
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
1 o 2

## Slide 5
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP

## Slide 6
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
IP Family Address
Route tag. 16 bits.
Autorizado a 0 para RIPv1. Para RIPv2, este es un atributo asignado a una ruta que se debe preservar y volver a publicar con una ruta. El uso previsto de esta etiqueta es proporcionar un método para separar rutas para redes dentro del dominio de enrutamiento RIP de rutas que pueden haber sido importadas desde un EGP u otro IGP.
Una Ruta

## Slide 7
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 |  |  | 
192.168.12.0 | 24 |  |  | 
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico | 1
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 |  |  | 
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 |  |  | 
Tabla de rutas Router Curico
RIPv2

## Slide 8
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | W0 | Router Curico | 1
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares | 1
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 |  |  |  | 
192.168.11.0 |  |  |  | 
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 |  |  | 
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 |  |  | 
Tabla de rutas Router Curico

## Slide 9
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 |  |  | 
192.168.12.0 | 24 |  |  | 
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 |  |  |  | 
192.168.11.0 |  |  |  | 
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares | 1
Tabla de rutas Router Curico

## Slide 10
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Curico
IPF:192.168.10.4
IPD:192.168.11.4
Talca
Curico
Router | IP LAN | IP WAN
Talca | 192.168.10.1 | 10.10.10.2
Curico | 192.168.11.1 | 10.10.11.2
Linares | 192.168.12.1 | 10.10.12.2

## Slide 11
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP – Concepto Métrica
Métrica según RIP = Contar saltos, un salto es la distancia que existe entre dos Routers
WAN
WAN
WAN
LAN
A
LAN
B
1 SALTO
1 SALTO
1 SALTO
Ruta 1 y 2 tienen los mismos origen y destino
Métrica Ruta 1 = 3
Métrica Ruta 2 = 4
En estas condiciones RIP siempre usara RUTA 1, pues tiene métrica menor
WAN
WAN
RUTA 1
RUTA 2

## Slide 12
Métrica según RIP = Contar saltos, un salto es la distancia que existe entre dos Routers
WAN
WAN
WAN
LAN
A
LAN
B
1 SALTO
1 SALTO
1 SALTO
Si solo Cuento saltos me voy por la ruta de 10 Mb/s  RIP
Si en la métrica, al menos tomo en cuenta el BW del enlace, me voy por la ruta 2, que es ,o que hacen, entre otras variables
Los protocolos de ruteo como OSPF.
WAN
WAN
RUTA 1
RUTA 2
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP – Concepto Métrica

## Slide 13
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP  Ruta por defecto
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Curico
Router | IP LAN | IP WAN
Talca | 192.168.10.1 | 10.10.10.2
Curico | 192.168.11.1 | 10.10.11.2
Linares | 192.168.12.1 | 10.10.12.2
Internet | 192.168.12.2 | 4.5.6.7
INTERNET
X b/s
Internet
IP RFC1918, IP privadas
Muchos usuarios solo 1 IP valida
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Diferenciar trafico Internet del
Trafico privado.
Privado  IP Privadas
Publico  IP Publicas
RFC 1918:
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
NAT

## Slide 14
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP  Ruta por defecto
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | E0 | 192.168.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
0.0.0.0 | 0 | w0 | 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Curico
INTERNET
X b/s
Internet
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
NAT
192.168.10.10
72.52.179.174
Talca
Google
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
0.0.0.0 | 0 | W0 | IP próximo Router del ISP | 1
Tabla de rutas Router Internet

## Slide 15
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP  Ruta por defecto
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | E0 | 192.168.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Linares
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | e0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | w0 | Router Curico = 10.10.11.2 | 1
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
0.0.0.0 | 0 | w0 | 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | Router Talca = 10.10.10.2 | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | w0 | Router Linares = 10.10.12.2 | 1
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.10.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Curico
INTERNET
Internet
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
NAT
192.168.10.10
72.52.179.174
Talca
Google
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
0.0.0.0 | 0 | W0 | IP próximo Router del ISP | 1
Tabla de rutas Router Internet
No puede regresar, IP destino es privada
4.5.6.7
NAT: Traslación de direcciones

## Slide 16
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP  NAT
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
INTERNET
X b/s
Internet
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
NAT
192.168.10.10
72.52.179.174
Talca
Google
Tabla NAT
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
192.168.10.10 | 49535 | 72.52.179.174 | 80 | GET /
INSIDE
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
4.5.6.7 | 49535 | 72.52.179.174 | 80 | GET /
OUTSIDE
OUTSIDE
INSIDE
4.5.6.7
72.52.179.174
Talca
Google

## Slide 17
Protocolo Routing Internet Protocol: RIP  NAT
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
INTERNET
X b/s
Internet
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
Ruta x defecto
NAT
Tabla NAT
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
72.52.179.174 | 80 | 192.168.10.10 | 49535 | Index.html
INSIDE
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
72.52.179.174 | 80 | 4.5.6.7 | 49535 | Index.html
OUTSIDE
OUTSIDE
INSIDE
4.5.6.7
72.52.179.174
Talca
Google
192.168.10.10
72.52.179.174
Talca
Google

## Slide 18
Ejercicio de repaso de Tablas de Rutas y NAT: Resolver Ex Prueba de Diagnóstico

## Slide 19
Ejercicio de repaso de Tablas de Rutas y NAT: Resolver Ex Prueba de Diagnóstico
WAN
INTERNET
192.168.12.0/24
192.168.13.0/24
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
131.1.2.0/16
130.1.2.0/16
5.0.0.0/8
10.0.10.0/24
8.0.0.0/8
10.0.11.0/24
10.0.10.0/24
10.0.11.0/24
132.1.2.0/16
Large/Fast Ethernet Router = LFER
Router1 = R1
Router2 = R2
Fast Ethernet Router = FER
LFER
R1
R2
FER
e0
e1
e2
e3
e4
e5
e0
e0
w0
w0
e0
e2
e1
Router ISP= RISP
RISP
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
130.1.2.0 | 16 | E0 | Directo | 0
131.1.2.0 | 16 | E1 | Directo | 0
132.1.2.0 | 16 | E2 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | E2 | 132.1.2.1 | 1
Tabla de rutas FER

## Slide 20
Ejercicio de repaso de Tablas de Rutas y NAT: Resolver Ex Prueba de Diagnóstico
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.11.0 | 24 | E1 | Directo | 0
192.168.12.0 | 24 | E2 | Directo | 0
192.168.30.0 | 24 | E3 | Directo | 0
5.0.0.0 | 8 | E4 | Directo | 0
8.0.0.0 | 8 | E5 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | E4 | 5.6.7.1 | 1
Tabla de rutas LFER
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | 5.6.7.2 | 0
192.168.11.0 | 24 | E0 | 5.6.7.2 | 0
192.168.12.0 | 24 | E0 | 5.6.7.2 | 0
192.168.30.0 | 24 | E0 | 5.6.7.2 | 0
5.0.0.0 | 8 | E0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.0.10.1 | 1
Tabla de rutas R1
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | 8.9.10.2 | 0
192.168.11.0 | 24 | E0 | 8.9.10.2 | 0
192.168.12.0 | 24 | E0 | 8.9.10.2 | 0
192.168.30.0 | 24 | E0 | 8.9.10.2 | 0
8.0.0.0 | 8 | E0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.0.11.2 | 1
Tabla de rutas R2
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
10.0.10.0 | 24 | w0 | Directo | 0
10.0.11.0 | 24 | W1 | Directo | 0
131.1.2.0 | 16 | W2 | Directo | 0
Tabla de rutas RISP

## Slide 21
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
130.1.2.0 | 16 | E0 | Directo | 0
131.1.2.0 | 16 | E1 | Directo | 0
132.1.2.0 | 16 | E2 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | E2 | 132.1.2.1 | 1
Tabla de rutas FER
Ejercicio de repaso de Tablas de Rutas y NAT: Resolver Ex Prueba de Diagnóstico
Tomando en cuenta que las redes: 192.168.10.0/24 accede Internet por el Router 1, y que este Router 1 está configurado para atender esta red a través de un NAT Overload, NAT por sobrecapacidad o NAT Outbound (Muchos a uno), entonces, si la estación de trabajo destacada en la figura y numero Nº1 accede a http://www.ex.cl, como se completaría la tabla de traslación de direcciones adjunta a continuación.
Responda en la página siguiente en la gráfica dispuesta para tal efecto.

## Slide 22
192.168.10.10
49565
130.1.2.11
80
5.6.7.1
49565
130.1.2.11
80
130.1.2.11
80
5.6.7.1
49565
192.168.10.10
49565
130.1.2.11
80