## Slide 1
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
L1: Segmentos de colisión
L2: Dúplex / Speed, Tablas MAC, VLAN
L3: IP, ARP, DHCP, ICMP, RIP, NAT
WAN ENTEL
RIPv2
Talca
Curico
Linares
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
e0
w0
e0
w0
e0
w0
INTERNET
Internet
NAT
WAN MOVISTAR
RIPv2
192.168.13.0/24
SJ1
SJ2
e0
w0
e0
w0
10.0.2.0/24
10.0.1.0/24
10.10.1.0/24
10.10.2.0/24
10.10.3.0/24
5.6.7.0/24
1
2
3
4
5
6
8.8.8.8
DHCP Configuro
Todos las puertas Ethernet de los Router son Half Duplex 10 Mb/s, por lo tanto al menos existe todo estos Segmentos de colisión
Solo las rutas por defecto se completan a mano, el resto es por RIPv2
192.168.10.10/24

## Slide 2
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
PC | IP | MASK | Gateway | DNS
1 | 192.168.10.10 | 24 | E0 RTALCA = 192.168.10.1 | 8.8.8.8
2 | 192.168.13.10 | 24 | E0 RSJ2 = 192.168.13.1 | 8.8.8.8
3 | 192.168.11.10 | 24 | E0 RCURICO = 192.168.11.1 | 8.8.8.8
4 | 192.168.11.11 | 24 | E0 RCURICO = 192.168.11.1 | 8.8.8.8
5 | 192.168.12.10 | 24 | E0 RLINARES = 192.168.12.1 | 8.8.8.8
6 | 192.168.12.11 | 24 | E0 RLINARES = 192.168.12.1 | 8.8.8.8
Configuración IP por cada PC
Router | IP E0 | MASK | IP W0 | MASK
Talca | 192.168.10.1 | 24 | 10.10.1.1 | 24
Curico | 192.168.11.1 | 24 | 10.10.2.1 | 24
Linares | 192.168.12.1 | 24 | 10.10.3.1 | 24
SJ1 | 192.168.10.2 | 24 | 10.0.1.1 | 24
SJ2 | 192.168.13.1 | 24 | 10.0.2.1 | 24
INTERNET | 192.168.12.2 | 24 | 5.6.7.1 | 24
Configuración IP por cada IF de Router
La configuración del PC1 de Talca, dado que en Talca existe un DHCP Server, que es el mi mismo Router Talca, entonces el PC1 se autoconfiguro con la información enviada a nivel de DHCP por el Router Talca

## Slide 3
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
Tabla MAC Switch Talca
PORT | MAC ADD
1 | MAC_ADD_RSJ1_E0
2 | MAC_ADD_PC1
3 | MAC_ADD_RTALCA_E0
Tabla MAC Switch Curico
PORT | MAC ADD
1 | MAC_ADD_RCURICO_E0
2 | MAC_ADD_PC3
3 | MAC_ADD_PC4
Tabla MAC Switch Linares
PORT | MAC ADD
1 | MAC_ADD_RLINARES_E0
2 | MAC_ADD_PC5
3 | MAC_ADD_PC6
4 | MAC_ADD_RINTERNET_E0
Tabla MAC Switch San Javier
PORT | MAC ADD
1 | MAC_ADD_PC2
2 | MAC_ADD_RSJ2_E0
Speed:
10 Half Duplex
10 Full Duplex
100 Half Duplex
100 Full Duplex

## Slide 4
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
Tabla ARP PC1
IP | MAC ADD
192.168.10.10 | MAC_ADD_PC1
192.168.10.1 | MAC_ADD_RTALCA_E0
192.168.10.2 | MAC_ADD_RSJ1_E0
192.168.10.255 | FF-FF-FF-FF-FF-FF
255.255.255.255 | FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tabla ARP RTALCA
IP | MAC ADD
192.168.10.10 | MAC_ADD_PC1
192.168.10.1 | MAC_ADD_RTALCA_E0
192.168.10.2 | MAC_ADD_RSJ1_E0
192.168.10.255 | FF-FF-FF-FF-FF-FF
255.255.255.255 | FF-FF-FF-FF-FF-FF
Podrían ser idénticas por que están conectados al mismos segmento Ethernet.
Recordar: Son independientes, se crean en cada maquina por sus propio sistema operativo.
La diferencia se dará, entonces, cuando alguno de los dispositivos aquí listados deje de traficar con el dueño de la tabla

## Slide 5
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | DIRECTO | 0
192.168.11.0 | 24 | W0 | 10.10.2.1 | 1
192.168.12.0 | 24 | W0 | 10.10.3.1 | 1
192.168.13.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 2
10.0.1.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 1
10.0.2.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 1
10.10.1.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.2.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.3.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.10.3.1 | 2
Tabla de rutas Router Talca
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | W0 | 10.10.1.1 | 1
192.168.11.0 | 24 | E0 | DIRECTO | 0
192.168.12.0 | 24 | W0 | 10.10.3.1 | 1
192.168.13.0 | 24 | W0 | 10.10.1.1 | 3
10.0.1.0 | 24 | W0 | 10.10.1.1 | 2
10.0.2.0 | 24 | W0 | 10.10.1.1 | 2
10.10.1.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.2.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.3.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.10.3.1 | 2
Tabla de rutas Router Curico

## Slide 6
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | directo | 0
192.168.11.0 | 24 | E0 | 192.168.10.1 | 2
192.168.12.0 | 24 | E0 | 192.168.10.1 | 2
192.168.13.0 | 24 | W0 | 10.0.2.1 | 1
10.0.1.0 | 24 | W0 | Directo | 0
10.0.2.0 | 24 | W0 | Directo | 0
10.10.1.0 | 24 | E0 | 192.168.10.1 | 1
10.10.2.0 | 24 | E0 | 192.168.10.1 | 1
10.10.3.0 | 24 | e0 | 192.168.10.1 | 1
0.0.0.0 | 0 | e0 | 192.168.10.1 | 1
Tabla de rutas Router SJ1
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | 10.10.2.1 | 1
192.168.12.0 | 24 | e0 | Directo | 0
192.168.13.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 3
10.0.1.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 2
10.0.2.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 2
10.10.1.0 | 24 | w0 | Directa | 0
10.10.2.0 | 24 | w0 | Directa | 0
10.10.3.0 | 24 | w0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | e0 | 192.168.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Linares

## Slide 7
Solución de problema: Layes 1,2 y 3.
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 2
192.168.11.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 2
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.13.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 4
10.0.1.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 3
10.0.2.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 3
10.10.1.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
10.10.2.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
10.10.3.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
5.6.7.0 | 24 | W0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | w0 | PROXIMO SALTO | 0
Tabla de rutas Router INTERNET
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | W0 | 10.0.1.1 | 1
192.168.11.0 | 24 | W0 | 10.0.1.1 | 3
192.168.12.0 | 24 | W0 | 10.0.1.1 | 3
192.168.13.0 | 24 | E0 | Directo | 0
10.0.1.0 | 24 | W0 | Directo | 0
10.0.2.0 | 24 | W0 | Directo | 0
10.10.1.0 | 24 | W0 | Directo | 0
10.10.2.0 | 24 | W0 | 10.0.1.1 | 2
10.10.3.0 | 24 | W0 | 10.0.1.1 | 2
0.0.0.0 | 0 | w0 | 10.0.1.1 | 1
Tabla de rutas Router SJ2
Es el Router aguas arriba, en camino al proveedor de acceso INTERNET
Esta tabla se completa a mano, no por RIPv2

## Slide 8
Layer TCP/IP
App
Transporte
Evento
ICMP tipo 8 = Echo Request
Código: Solicitud de echo
Checksum
Source Port
a,b,c,d….hasta la letra 32 (32 bytes)
Ping 8.8.8.8
Header App = ICMP
Data App
Destin. Port
SEQ Number
ACK Number
Control Bits
Data L4
Versión
IHL
Servicios Diferenciados
Total Lencht
Identificación
Flags
Red
Fragment Offset
Protocolo
TTL
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
4
5
00000000
32 Bytes + 5 x 4 Bytes = 52 Bytes
0000000000000000000000000
000000000000000000000000000
Data App
192.168.10.10
8.8.8.8
[Data App]  [Data L3]
Acceso
Source MAC
Data L2
Destination MAC
MAC_PC1
[Data App]  [Data L3]  [Data L2]
MAC_RTALCA_E0
Físico
Switch Port
Speed / Duplex
Punto de Red
Data
0
1
0
00000001 (1 = ICMP)
01000000 (64s)
654374567456
LAN-1
100 Full
[Data App]  [Data L4]  [Data L3]  [Data L2]  [Data L1]
Layer OSI
5,6 & 7
4
3
2
1
Dado que el destino es NO LOCAL, en esta
ejemplo la IP 8.8.8.8, entonces la estación PC1,
Envía el trafico a su puerta de enlace.
El dato MAC_RTALCA_E0 sale de la tabla
ARP de PC1.
Se crea en PC1 y se envía RTALCA.
IP fuente PRIVADA, por lo tanto tengo ruta de ida, pero no de regreso
***NAT***

## Slide 9
Layer TCP/IP
App
Transporte
Evento
ICMP tipo 8 = Echo Request
Código: Solicitud de echo
Checksum
Source Port
a,b,c,d….hasta la letra 32 (32 bytes)
Ping 8.8.8.8
Header App = ICMP
Data App
Destin. Port
SEQ Number
ACK Number
Control Bits
Data L4
Versión
IHL
Servicios Diferenciados
Total Lencht
Identificación
Flags
Red
Fragment Offset
Protocolo
TTL
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
4
5
00000000
32 Bytes + 5 x 4 Bytes = 52 Bytes
0000000000000000000000000
000000000000000000000000000
Data App
192.168.10.10
8.8.8.8
[Data App]  [Data L3]
Acceso
Source MAC
Data L2
Destination MAC
MAC_PC1
[Data App]  [Data L3]  [Data L2]
MAC_RTALCA_E0
Físico
Switch Port
Speed / Duplex
Punto de Red
Data
0
1
0
00000001 (1 = ICMP)
01000000 (64s)
654374567456
LAN-1
100 Full
[Data App]  [Data L4]  [Data L3]  [Data L2]  [Data L1]
Layer OSI
5,6 & 7
4
3
2
1
Llegamos a RTALCA.
Procesa paquete IP, lee IP DESTINO y busca en
Su Tabal de rutas por que IF y que próximo
Salto Debe tomar este paquete.
Dado destino no local, paquete es enviado a
Ruta por defecto y llega a RLINARES
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | DIRECTO | 0
192.168.11.0 | 24 | W0 | 10.10.2.1 | 1
192.168.12.0 | 24 | W0 | 10.10.3.1 | 1
192.168.13.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 2
10.0.1.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 1
10.0.2.0 | 24 | E0 | 192.168.10.2 | 1
10.10.1.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.2.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
10.10.3.0 | 24 | W0 | DIRECTO | 0
0.0.0.0 | 0 | W0 | 10.10.3.1 | 2
Tabla de rutas Router Talca

## Slide 10
Layer TCP/IP
App
Transporte
Evento
ICMP tipo 8 = Echo Request
Código: Solicitud de echo
Checksum
Source Port
a,b,c,d….hasta la letra 32 (32 bytes)
Ping 8.8.8.8
Header App = ICMP
Data App
Destin. Port
SEQ Number
ACK Number
Control Bits
Data L4
Versión
IHL
Servicios Diferenciados
Total Lencht
Identificación
Flags
Red
Fragment Offset
Protocolo
TTL
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
4
5
00000000
32 Bytes + 5 x 4 Bytes = 52 Bytes
0000000000000000000000000
000000000000000000000000000
Data App
192.168.10.10
8.8.8.8
[Data App]  [Data L3]
Acceso
Source MAC
Data L2
Destination MAC
MAC_PC1
[Data App]  [Data L3]  [Data L2]
MAC_RINTERNET_E0
Físico
Switch Port
Speed / Duplex
Punto de Red
Data
0
1
0
00000001 (1 = ICMP)
01000000 (64s)
654374567456
LAN-1
100 Full
[Data App]  [Data L4]  [Data L3]  [Data L2]  [Data L1]
Layer OSI
5,6 & 7
4
3
2
1
Llegamos a RTALCA.
El paquete es procesado en el RLINARES
Revisa su tabla de rutas de escoge ruta
Según tabla
Por ruta defecto se va al RINTERNET
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 1
192.168.11.0 | 24 | w0 | 10.10.2.1 | 1
192.168.12.0 | 24 | e0 | Directo | 0
192.168.13.0 | 24 | w | 10.10.1.1 | 3
10.0.1.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 2
10.0.2.0 | 24 | w0 | 10.10.1.1 | 2
10.10.1.0 | 24 | w0 | Directa | 0
10.10.2.0 | 24 | w0 | Directa | 0
10.10.3.0 | 24 | w0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | e0 | 192.168.12.2 | 1
Tabla de rutas Router Linares

## Slide 11
Layer TCP/IP
App
Transporte
Evento
ICMP tipo 8 = Echo Request
Código: Solicitud de echo
Checksum
Source Port
a,b,c,d….hasta la letra 32 (32 bytes)
Ping 8.8.8.8
Header App = ICMP
Data App
Destin. Port
SEQ Number
ACK Number
Control Bits
Data L4
Versión
IHL
Servicios Diferenciados
Total Lencht
Identificación
Flags
Red
Fragment Offset
Protocolo
TTL
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
4
5
00000000
32 Bytes + 5 x 4 Bytes = 52 Bytes
0000000000000000000000000
000000000000000000000000000
Data App
192.168.10.10
8.8.8.8
[Data App]  [Data L3]
Acceso
Source MAC
Data L2
Destination MAC
MAC_PC1
[Data App]  [Data L3]  [Data L2]
MAC_RINTERNET_E0
Físico
Switch Port
Speed / Duplex
Punto de Red
Data
0
1
0
00000001 (1 = ICMP)
01000000 (64s)
654374567456
LAN-1
100 Full
[Data App]  [Data L4]  [Data L3]  [Data L2]  [Data L1]
Layer OSI
5,6 & 7
4
3
2
1
Llegamos a RTALCA.
Llega al RINTERNET, se revisa tabal de rutas y
Se escoge ruta y trasmite, al Router siguiente
Que ya es INTERNET de proveedor
Red Destino | MASK | Interfaz | Próximo Salto | Métrica
192.168.10.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 2
192.168.11.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 2
192.168.12.0 | 24 | E0 | Directo | 0
192.168.13.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 4
10.0.1.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 3
10.0.2.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 3
10.10.1.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
10.10.2.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
10.10.3.0 | 24 | E0 | 192.168.12.1 | 1
5.6.7.0 | 24 | W0 | Directo | 0
0.0.0.0 | 0 | w0 | PROXIMO SALTO | 0
Tabla de rutas Router INTERNET
NAT
SNAT

## Slide 12
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
192.168.10.10 | 49856 | 8.8.8.8 | 1 | A, b, c ….
INSIDE
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
5.6.7.1 | 49856 | 8.8.8.8 | 1 | A, b, c ….
OUTSIDE
Solución de problema: Tabla NAT en Router INTERNET
PING desde PC1  Hasta DNS 8.8.8.8
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
8.8.8.8 | 1 | 192.168.10.10 | 49856 | A, b, c ….
INSIDE
IP Fuente | PORT Fuente | IP Destino | PORT Destino | DATOS
8.8.8.8 | 1 | 5.6.7.1 | 49856 | A, b, c ….
OUTSIDE
PING desde 8.8.8.8  Hasta PC1