## Slide 1
Recapitulación: que se viene? Layer 4 = Transporte = TCP & UDP
Colisiones, Dominios de Colisión, HUB, cascadas de HUB
FRAMES (ETH/IEEE), MAC ADD, segmentamos DOM COL SW, SW,
Tablas MAC SW, pirámide de BW, VLAN
IP, DIR IP, ARP, DHCP, ICMP, ROUTING, Gateway, Ruta x defecto, NAT
TCP & UDP, Multiplexación de servicios de red TCP/IP
Primera Evaluación

## Slide 2
Acceso físico a la red LAN – Se conectan a un cable o a una WIFI - 1 Cable / 1 Wifi
1 puerta SW – 1 MAC ADD
1 IP
N aplicaciones al unísono
MUX
Como realiza este MUX, con recursos layer 4: PUERTOS
1 cable, sobre 1 MAC, sobre 1 IP, pero disponen de 65536 puertos para transporte de app.
TCP & UDP
1
65536
Recapitulación: que se viene? Layer 4 = Transporte = TCP & UDP

## Slide 3
Protocol de Transporte = TCP
TCP es un protocolo Orientado a la conexión, a diferencia de IP que no lo es.
65536 PORTS
65536 PORTS
Para explicar el Header y sus componentes, lo haremos con un proceso, 3-way Hand Shake,
con el que se inicia/mantiene/termina Una conexión TCP.
Donde terina el header y comienzan los datos, esto debido a que Header TCP es variable
Notificaciones EXPLICITAS de congestión de trafico

## Slide 4
Protocol de Transporte = TCP
Estas banderas son las opciones de control de TCP.
65536 PORTS
65536 PORTS
Bits de Control, son 6 banderas.
U – A – P – R – S - F
U: URGENT: URG = Bandera de URGENTE
A: ACK: Bandera de Acknowledgment
P: PUSH:PSH: Bandera de empujar
R: RST:RESET: Bandera de reseteo
S: SYN: Bandera de sincronización
F: FIN: Termino de conexión

## Slide 5
Protocol de Transporte = TCP
65536 PORTS
65536 PORTS
Ventana: Es un indicador de DELTA a sumar a los ACK/SYN para no perder la cuenta, cuando no estemos usando por defecto de uno en uno
Suma de verificación del Header, no incluye los datos de APP
Estos punteros indican donde esta la urgencia dentro de los datos o de las opciones

## Slide 6
Protocol de Transporte = establecimiento de conexión 3-way Hand Shake (TCP)
Cliente (Browser)
Chrome
Server WEB
Apache
Esta resuelto Layer 3, 2 y 1
SYN = 1
Sequence Number = a
1 way
41256
80
41256
ACK = 1
Sequence Number = a+1
Acknowledgment Number = b
2 way
41256
80
Sequence Number = a+2
Acknowledgment Number = b+1
3 way
Estación de trabajo X

## Slide 7
Protocol de Transporte = establecimiento de conexión 3-way Hand Shake (TCP)
Cliente (ftp)
Filezilla
Server FTP
Filezilla server
Esta resuelto Layer 3, 2 y 1
SYN = 1
Sequence Number = a
1 way
41257
21
41257
ACK = 1
Sequence Number = a+1
Acknowledgment Number = b
2 way
41257
21
Sequence Number = a+2
Acknowledgment Number = b+1
3 way
Estación de trabajo X
Así pueden seguir asignado PORTS fuente por cada APP que desena usar en redes TCP/IP en paralelo

## Slide 8
Protocol de Transporte = conexiones TCP establecidas en Windows 10

## Slide 9
Protocol de Transporte = Reglas y definiciones sobre Puertos TCP
65536
0 – 256: Well Know PORTS, puertos bien conocidos y por lo tanto NO SE PUEDEN USAR COMO PUERTO FUENTE
22 SSH – 23 TELNET – 53 DNS – 80 HTTP – 20 y 21 FTP
65536 -256 – 768 =
257 - 1024: ASSIGNED PORTS, puertos asignados a APP y por lo tanto NO SE PUEDEN USAR COMO PUERTO FUENTE
443 HTTPS – 666 Paraiso Hacker
1025 - 65536: DISPONIBLES PORTS, puertos pueden ser asignados a APP por los sistemas operativos
(64512 PUERTOS DISPONIBLES)

## Slide 10
Protocol de Transporte = UDP
UDP es un resumen, NO ORIENTADO A LA CONEXIÓN de TCP, para redes de alta performance y disponibilidad
Comparten los puertos tanto en destino como en fuente con TCP:
HTTP por TCP o UDP es 80
Comparación TCP & UDP
TCP es Orientado a la conexión, UDP no lo es
TCP es estable respecto a conexión y puede administrar conexiones, UDP no
TCP es lento comparado con UDP
TCP por lo tanto se usa es APP criticas, UDP en refrescos y actualizaciones de tablas que no son criticas.

## Slide 11
Servicio DNS
LAN: 192.168.10.1
Red Publica
Red EXTERNA
Internet
WAN
WAN: 186.17.4.2
192.168.10.0/24
IP: 192.168.10.10
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.10.1
DNS: 8.8.8.8
8.8.8.8:53 (TCP)
IP: 192.168.10.11
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.10.1
DNS: 8.8.8.8
IP: 192.168.10.12
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.10.1
DNS: 8.8.8.8
IP: 192.168.10.13
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.10.1
DNS: 200.72.1.5
186.17.4.0/24
RISP
E0RISP: 186.17.4.1
X
√
√
√
http://186.17.4.2
DNS Servicio Cliente – Servidor
DNS Responde a dos preguntas Básicas
Preguntas directas: Pregunto por un nombre y espero una IP
Preguntas Reversas: Pregunto por una IP y espero un nombre
Maneja Zonas de DNS
Resolver
DNS Server
Resolver ENTEL:
200.72.1.5
200.72.1.11
DNS ENTEL:
200.72.1.254
200.72.1.253

## Slide 12
Servicio DNS
Esta es la configuración del cliente DNS de mi sistema Operativo
Sistema Operativo: Windows/Linux:
Necesidad de resolver un nombre INTERNET
Archivo Nombres Local: host, hosts, locahosts
C:\Windows\System32\drivers\etc \hosts
DNS 1
DNS 2
Error de resolución de nombres

## Slide 13
Servicio DNS
Pregunto por www.ucm.cl
Resolver/DNS
200.9.234.90
Pregunta Directa
200.9.234.90
Resolver/DNS
www.ucm.cl
Pregunta Reversa
Haga las dos preguntas
Directo, agrego la reversa
Si me preguntaron reversa, agrego la directa
Si no son equivalentes, no doy permiso
RBL: RELAY BLOCK LIST – Lista NEGRAS de IP

## Slide 14
Servicio DNS
CL
NIC.cl
Teillier.cl
DNS de subdominio
www.teillier.cl
ftp.teillier.cl
Algo.teillier.cl
IP: 192.168.10.10
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.10.1
DNS: 8.8.8.8
Ping www.teillier.cl
201.148.104.80
8.8.8.8
Ip? De www.teillier.cl
201.148.104.80
1
2
3
4
3

## Slide 15
Servicio DNS
COM
NIC.com
Teillier.cl
DNS de subdominio
www.teillier.cl
ftp.teillier.cl
Algo.teillier.cl
IP: 192.168.100.38
MASK: 255.255.255.0
PE: 192.168.100.1
DNS: 8.8.8.8
Ping www.nasa.com
201.148.104.80
8.8.8.8
IP? De www.nasa.com
1
2
3
4
3
DNS de subdominio
www.nasa.com
104.247.81.52

## Slide 16
Servicio DNS
Mail servers  nicolas@cloud.uautonoma.cl ; nicolas@Gmail.com  resuelve un DNS
Como preguntaron por un @algo…..la respuesta del DNS es:
El mail server que atiende a @gamil, @cloud.uautonoma.cl  esta en esta IP y en este nombre
DNS Server tiene distintos registros
Registro NS  informa el Servidor DNS que administra la zona
Registro MX  informa el Servidor de Mail eXchanger de un dominio

## Slide 17
Servicio E-Mail (Usuario@dominio): Analógico Carta Papel
Carta Papel
De/Remitente: Fabian Teillier Santelices
Planeta Tierra, América del Sur, Chile, Talca, 4 Sur, #1177
Para/Destinatario: Javiera Paulina Poblete Vejar
Planeta Tierra, Europa, España, Madrid , Chaval, #66
Correos de Chile, Talca
Carta Papel
Correos de España
Correos de España, Madrid
Casilla del Destinario
Carta Papel
Carta Papel
Planeta Tierra, Europa, España, Madrid , Chaval, #66
Carta Papel

## Slide 18
Servicio E-Mail (Usuario@dominio): SMTP + POP (POP o IMAP)
De/Remitente: Fabian@teillier.cl
Para/Destinatario: jpoblete@uautonoma.cl
Usaron un Cliente de correo electrónico: Ex Outlook de Microsoft
INTERNET
MTA.teillier.cl
MTA.uautonoma.cl
jpoblete@uautonoma.cl
nmunoz@uauotonoma.cl
erojas@uauotonoma.cl
PC donde lee e-mail Javiera Poblete
Usaron un Cliente de correo electrónico: Ex Outlook de Microsoft
Puertos TCP Tx E-Mail
SMTP: TCP25
SMTP TLS: TCP587
SMTP SSL: TCP465
Puertos TCP Rx E-Mail
Webmail: TCP80- TCP 443
POP3: TCP110
POP3S: TCP995
IMAP: TCP993 (Con SSL)
IMAP: TCP143 (Sin SSL)

## Slide 19
Servicio E-Mail (Usuario@dominio): SMTP + POP (Webmail)
De/Remitente: Fabian@teillier.cl
Para/Destinatario: jpoblete@uautonoma.cl
Usaron un Cliente de correo electrónico: Ex Outlook de Microsoft
INTERNET
MTA.teillier.cl
MTA.uautonoma.cl
jpoblete@uautonoma.cl
nmunoz@uauotonoma.cl
erojas@uauotonoma.cl
PC donde lee e-mail Javiera Poblete
Usaron un Browser: Chrome/Edge/Mozilla/Opera
www
Web Mail

## Slide 20
Servicio E-Mail (Usuario@dominio): Webmail - Webmail
De/Remitente: Fabian@gamail.com
Para/Destinatario: jpoblete@live.com
Usaron un Browser: Chrome/Edge/Mozilla/Opera
INTERNET
MTA.Gmail.com
MTA.live.com
jpoblete@live.com
nmunoz@live.com
erojas@live.com
PC donde lee e-mail Javiera Poblete
Usaron un Browser: Chrome/Edge/Mozilla/Opera
www
Web Mail
www
Web Mail

## Slide 21
Servicio WEB: TCP80 = HTTP, TCP443 = HTTPS
Browser = Cliente
Servidor WEB
Cloudflare Server
LiteSpeed
Microsoft IIS
Apache Tomcat
Apache Traffic Server
Google Servers
IBM Servers
Lighttpd
Node.js
Oracle Servers
Tengine

## Slide 22
Servicio WEB: TCP80 = HTTP, TCP443 = HTTPS – WEBHOSTING Basado en nombres
WEB Hosting
www.elgart.cl
www.manuel.cl
www.matias.cl
www.diego.cl
MAC:5.6.7.9:80-443
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
www.elgart.cl
Dominio: elgart.cl
DNS Server: dns.hosting.cl
IP DNS: 5.6.7.8
http://www.elgart.cl:80
https://www.elgart.cl:443
IP/MASK/PE/DNS
Ip? www.elgart.cl = 5.6.7.9
https://www.elgart.cl:443
/var/www/elgart.cl/index.html

## Slide 23
Servicio WEB: TCP80 = HTTP, TCP443 = HTTPS - WEBHOSTING
WEB Hosting
www.manuel.cl
www.matias.cl
www.diego.cl
MAC:5.6.7.9:80-443
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
www.manuel.cl
Dominio: manuel.cl
DNS Server: dns.hosting.cl
IP DNS: 5.6.7.8
http://www.manuel.cl:80
https://www.manuel.cl:443
IP/MASK/PE/DNS
Ip? www.manuel.cl = 5.6.7.9
/var/www/manuel.cl/index.html
https://www.manuel.cl

## Slide 24
Servicio WEB: TCP80 = HTTP, TCP443 = HTTPS - WEBHOSTING
WEB Hosting
www.matias.cl
www.diego.cl
MAC:5.6.7.9:80-443
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
www.matias.cl
Dominio: matias.cl
DNS Server: dns.hosting.cl
IP DNS: 5.6.7.8
http://www.matias.cl:80
https://www.matias.cl:443
IP/MASK/PE/DNS
Ip? www.matias.cl = 5.6.7.9
/var/www/matias.cl/index.html
https://www.manuel.cl

## Slide 25
Servicio FTP: TCP20&21 – WEBHOSTING – UPLOAD del contenido
TCP20: FTPDATA, TCP21:FTPCOMMAND
WEB Hosting
www.matias.cl
MAC:5.6.7.9:20&21
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
www.matias.cl
Dominio: matias.cl
DNS Server: dns.hosting.cl
IP DNS: 5.6.7.8
/var/www/matias.cl/index.html
https://www.matias.cl
Muchos archivos que conforman esta pagina web
<html>
Todos los demás elementos del sitio van aquí.
</html>
ftp.matias.cl

## Slide 27
FTP ACTIVO
WEB Hosting
MAC:5.6.7.9:20&21
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
# cd /var
(var)#cd www
/var/www)#
ftp.matias.cl
TCP21
TCP20
Upload/donload
El archivo viaja por esta conexión

## Slide 28
FTP PASIVO
WEB Hosting
MAC:5.6.7.9:20&21
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
# cd /var
(var)#cd www
/var/www)#
Trafico de upload/download
También va por aquí
ftp.matias.cl
TCP21

## Slide 29
Servicio TELNET & SSH
WEB Hosting
MAC:5.6.7.9:20&21
MAC:5.6.7.8:53
DNS.hosting.cl
Server.matias.cl
TCP23
TELNET: Texto puro sin cifrar
TCP22
Secure Shell: cifrado