## Slide 1
Layer 3: Capa de RED Protocolo IPv4 – IP ADDRESS
IP ADD
32 bits
1 Byte
1 Byte
1 Byte
1 Byte
Dot
Dot
Dot
Decimal 0 - 255
Decimal 0 - 255
Decimal 0 - 255
Decimal 0 - 255
Notación DOT, de Direcciones IP
1 Byte
1 Byte = 8 bits = 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Byte = 8 bits = 0 - 255
2 32 = Total de DIR IP = 4 G direcciones

## Slide 2
Layer 3: Capa de RED Protocolo IPv4 – IP ADDRESS
IP ADD
HOST / Estación / Usuario
1 Byte
1 Byte
1 Byte
1 Byte
RED / Grupo de Direcciones / Subconjunto
0 - 126
any
any
any
Class A
0
0
0
0
Especial, no se puede usar, no es valida para host
128 - 191
any
any
any
Class B
127
any
any
any
LOCALHOST
192 - 223
any
any
any
Class C
Class D
Class E
224.0.0.0  239.255.255.255
240.0.0.0  255.255.255.255
Multicast
Experimentales
255.255.255.255 = Hard Broadcast

## Slide 3
Layer 3: Capa de RED Protocolo IPv4 – IP ADDRESS
Clase | ID de red | Rango de RED | Broadcast de red
A | 1.0.0.0 | 1.0.0.1 – 1.255.255.254 | 1.255.255.255
B | 130.5.0.0 | 130.5.0.1 – 130.5.255.254 | 130.5.255.255
C | 193.7.200.0 | 193.7.200.1 – 193.7.200.254 | 193.7.200.255
D | 225.156.200.72 Ejemplo Dirección IP Multicast |  | 
E | 241.250.236.7 Ejemplo de Dirección IP del segmento de pruebas |  | 

## Slide 4
Layer 3: Localhost
WIFI
Ethernet
Server WWW
Idioma
Motor DB

## Slide 5
Layer 3: Localhost
Usuario Pruebas
Server WWW
Server DB
Red TCP/IP
127.0.0.100
127.0.0.101
127.0.0.102
Aislado de red TCP/IP, trabajando 100% Local
LocalHost

## Slide 6
Layer 3: Capa de RED Protocolo IPv4 – IP ADDRESS
Unicast
Broadcast
Multicast
IP Broadcast:
Broadcast de la red: 10.5.5.255
HardBroadcast: 255.255.255.255
Pregunto a todos, espero una respuesta
Nadie responde
IP Multicast:
Como destino IP: 225.100.100.100
Conecto con servicio en esta IP, pero se
Produce trafico en un solo sentido, no
Hay respuesta.

## Slide 7
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Crisstian: 5.0.0.0  5.0.0.1 – 5.255.255.254 (5.255.255.255)
Red CLASS A
ISP  Vender accesos a internet
Santiago: 5.0.0.1 – 5.0.0.100 – (5.0.0.98)
Hector: 5.0.0.101 – 5.0.1.100 – (5.0.0.115)
Carlos
Nicolas
Etc.
5.0.0.0
BR:5.255.255.255
MASK: Mascaras de Subred

## Slide 8
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Mascaras en IPv4: Filtro que tiene por objetivo identifica la red y el host dentro de la red, deben ser:
Unos a la izquierda (concatenados) y ceros a la derecha (concatenados)
MAKS: 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1111 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 = 255.240.0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 = 128
1 1 0 0 0 0 0 0 = 192
1 1 1 0 0 0 0 0 = 224
1 1 1 1 0 0 0 0 = 240
1 1 1 1 1 0 0 0 = 248
1 1 1 1 1 1 0 0 = 252
1 1 1 1 1 1 1 0 = 254
1 1 1 1 1 1 1 1 = 255
255.0.0.0  255.128.0.0 255.192.0.0  255.255.128.0  255.255.240.0
MASK por Defecto por clase:
A = 255.0.0.0
B = 255.255.0.0
C = 255.255.255.0

## Slide 9
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
192.168.10.0 – 255.255.255.0
PC1: 192.168.10.2
MASK: 255.255.255.0
PC2: 192.168.10.3
MASK: 255.255.255.0
BR: 192.168.10.255
Subred de la red mama
Otra subred de la misma red mama

## Slide 10
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
IP: 5.2.6.3  Dirección IP de una red Clase A con mascara por defecto CLASE A implica que la red a la que pertenece es
La red: 5.0.0.0
MASK: 255.0.0.0
A = 255.0.0.0
HOST / Estación / Usuario
00000101
00000010
00000110
00000011
RED / Grupo de Direcciones / Subconjunto
11111111
00000000
00000000
00000000
00000101
00000000
00000000
00000000
Multiplicar en Binario
5
0
0
0
IP
MASK
Proceso Ejecutado
Resultado
Resultado

## Slide 11
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
IP: 5.2.6.3  Dirección IP de una red Clase A con mascara por defecto CLASE A implica que la red a la que pertenece es
La red: 5.0.0.0 y el HOST es el 0.2.6.3
MASK: 255.0.0.0
A = 255.0.0.0
HOST / Estación / Usuario
00000101
00000010
00000110
00000011
RED / Grupo de Direcciones / Subconjunto
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000010
00000110
00000011
XOR en Binario = x1 = 0 & x0 =1
0
2
6
3
IP
MASK
Resultado
Resultado

## Slide 12
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Sea la red Clase A:
7.0.0.0
Cual es el ID de esta red Clase A:___7.0.0.0____
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: __7.0.0.1 – 7.255.255.254___
Cual es el broadcast: ___7.255.255.255___
MASK por Defecto: 255.0.0.0
Sea la red Clase B:
129.30.0.0
Cual es el ID de esta red Clase B: 129.30.0.0
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: 129.30.0.1 – 129.30.255.254
Cual es el broadcast: 129.30.255.255
MASK por Defecto:255.255.0.0
Sea la red Clase C:
200.10.100.0
Cual es el ID de esta red Clase C: 200.10.100.0
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: 200.10.100.1 – 200.10.100.254
Cual es el broadcast: 200.10.100.255
MASK por Defecto: 255.255.255.0
Redes Clase A: 3 Bytes para host
Redes Clase B: 2 Bytes para host
Redes Clase B: 1 Bytes para host

## Slide 13
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
150.100.0.0
Sea la red Clase B:
Cual es el ID de esta red Clase A: 150.100.0.0
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: 150.100.0.1 – 150.100.255.254
Cual es el broadcast: 150.100.255.255  es único para esta red
MASK por Defecto:255.255.0.0
Clientes | Primera IP | Ultima IP
Bernardita | 150.100.0.100 | 150.100.0.150
Carlos | 150.100.0.151 | 150.100.0.160
Diego | 150.100.0.161 | 150.100.1.100
2 16 = 65536 -2 = 65534
150.100.255.255
BROADCAST x CLIENTE
SUBREDES

## Slide 14
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
150.100.0.0
Sea la red Clase B:
Cual es el ID de esta red Clase A: 150.100.0.0
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: 150.100.0.1 – 150.100.255.254
Cual es el broadcast: 150.100.255.255  es único para esta red
MASK por Defecto:255.255.0.0
2 16 = 65536 -2 = 65534
150
100
00000000
00000000
16 bits de host originales
SubNet bits = 8
Host bits = 8
2 SubNet bits = Cantidad de Subredes
2 8 = 255 Subredes
2 Host bits = IP por subred
2 8 = 255 IP por Subred
Cada Subred tiene su propio Broadcast

## Slide 15
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
150.100.0.0
Sea la red Clase B:
Cual es el ID de esta red Clase A: 150.100.0.0
Cual es el Rango de direccione IP para HOST: 150.100.0.1 – 150.100.255.254
Cual es el broadcast: 150.100.255.255  es único para esta red
MASK por Defecto:255.255.0.0
2 16 = 65536 -2 = 65534
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 150.100.0.0 | 150.100.0.1 – 150.100.0.254 | 150.100.0.255 (NO SE USA)
1 | 150.100.1.0 | 150.100.1.1 – 150.100.1.254 | 150.100.1.255
2 | 150.100.2.0 | 150.100.2.1 – 150.100.2.254 | 150.100.2.255
3 | 150.100.3.0 | 150.100.3.1 – 150.100.3.254 | 150.100.3.255
255 | 150.100.255.0 | 150.100.255.1 – 150.100.255.254 | 150.100.255.255 (NO SE USA)
150
100
00000011
00000000
SubNet bits = 8
Host bits = 8
255.255.255.0
MASK modificada
Que debe ser informada
A todos los usuarios
Subredes: 10 – 52 – 78 – 112 – 201 – 233 – 240

## Slide 16
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subrdes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111111
11111100
00000000
IP
MASK
SubNet bits
14
2 14 Subredes = 16384
HostBits bits
10
2 10 Host por Subred = 1024
Mismo % de host
Mimos % Subredes
SubNet bits + Host Bits = 24
255.255.252.0
255
255
252
0

## Slide 17
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.0.3.254 | 7.0.3.255
1 | 7.0.4.0 | 7.0.4.1 – 7.0.7.254 | 7.0.7.255
513 | 7.8.4.0 | 7.8.4.1 – 7.8.7.254 | 7.8.7.255
666 | 7.10.104.0 | 7.10.104.1 – 7.10.107.254 | 7.10.107.255
15879 | 7.248.28.0 | 7.248.28.1 – 7.248.31.254 | 7.248.31.255
16383 |  |  | 
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00 00000000  ID Subred
00 00000001  Primera IP del Rango
11 11111110  Ultima IP del Rango
11 11111111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 00000000 000000
#1: 00000000 000001
#2: 00000000 000010
#3: 00000000 000011
#513: 00001000 000001
#666: 00001010 011010
#15879:11111000 000111
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0
255.255.252.0

## Slide 18
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subrdes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111111
11111111
11100000
IP
MASK
SubNet bits
19
2 19 Subredes = 524288
HostBits bits
5
2 5 Host por Subred = 32
Poco % de host
Mucho % Subredes
255.255.255.224
255
255
255
224

## Slide 19
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.0.0.30 | 7.0.0.31
1 | 7.0.0.32 | 7.0.0.33 – 7.0.0.62 | 7.0.0.63
…. |  |  | 
10003 | 7.4.226.96 | 7.4.226.97 – 7.4.226.126 | 7.4.226.127
12520 | 7.6.29.0 | 7.6.29.1 – 7.6.29.30 | 7.6.29.31
15323 | 7.7.123.96 | 7.7.123.97 – 7.7.123.126 | 7.7.123.127
524287 |  |  | 
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00000  ID Subred
00001  Primera IP del Rango
11110  Ultima IP del Rango
11111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 00000000 00000000 000
#1: 00000000 00000000 001
#2: 00000000 00000000 010
#10003: 00000100 11100010 011
#12520: 00000110 00011101 000
#15323: 00000111 01111011 011
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0

## Slide 20
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subredes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111100
00000000
00000000
IP
MASK
SubNet bits
6
2 6 Subredes = 64
HostBits bits
18
2 18 Host por Subred = 262144
Mucho % de host
Poco % Subredes
255.252.0.0
255
252
0
0

## Slide 21
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.3.255.254 | 7.3.255.255
1 | 7.4.0.0 | 7.4.0.1 – 7.7.255.254 | 7.7.255.255
2 | 7.8.0.0 | 7.8.0.1 – 7.11.255.254 | 7.11.255.255
17 | 7.68.0.0 | 7.68.0.1 – 7.71.255.254 | 7.71.255.255
18 | 7.72.0.0 | 7.72.0.1 – 7.75.255.254 | 7.75.255.255
19 | 7.76.0.0 | 7.76.0.1 – 7.79.255.254 | 7.79.255.255
20 | 7.80.0.0 | 7.80.0.1 – 7.83.255.254 | 7.83.255.255
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00 00000000 00000000  ID Subred
00 00000000 00000001  Primera IP del Rango
11 11111111 11111110  Ultima IP del Rango
11 11111111 11111111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 000000
#2: 000010
#17: 010001
#18: 010010
#19: 010011
#20: 010100
#21: 010101
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0

## Slide 22
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.0.3.254 | 7.0.3.255
1 | 7.0.4.0 | 7.0.4.1 – 7.0.7.254 | 7.0.7.255
…. |  |  | 
666 | 7.10.104.0 | 7.10.104.1 – 7.10.107.254 | 7.10.107.255
16383 |  |  | 
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00 00000000  ID Subred
00 00000001  Primera IP del Rango
11 11111110  Ultima IP del Rango
11 11111111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 00000000 000000
#1: 00000000 000001
#2: 00000000 000010
#3: 00000000 000011
#666: 00001010 011010
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0

## Slide 23
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subrdes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111111
11111111
11100000
IP
MASK
SubNet bits
19
2 19 Subredes = 524288
HostBits bits
5
2 5 Host por Subred = 32
Poco % de host
Mucho % Subredes
255.255.255.224
255
255
255
224

## Slide 24
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.0.0.30 | 7.0.0.31
1 | 7.0.0.32 | 7.0.0.33 – 7.0.0.62 | 7.0.0.63
…. |  |  | 
10003 | 7.4.226.96 | 7.4.226.97 – 7.4.226.126 | 7.4.226.127
300256 | 7.73.78.0 | 7.73.78.1 – 7.73.78.30 | 7.73.78.31
524287 |  |  | 
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00000  ID Subred
00001  Primera IP del Rango
11110  Ultima IP del Rango
11111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 00000000 00000000 000
#1: 00000000 00000000 001
#2: 00000000 00000000 010
#10003: 00000100 11100010 011
#300256: 01001001 01001110 000
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0

## Slide 25
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subredes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111100
00000000
00000000
IP
MASK
SubNet bits
6
2 6 Subredes = 64
HostBits bits
18
2 18 Host por Subred = 262144
Mucho % de host
Poco % Subredes
255.252.0.0
255
252
0
0

## Slide 26
Numero Subred | ID Subred | Rango Host | Broadcast
0 | 7.0.0.0 | 7.0.0.1 – 7.3.255.254 | 7.3.255.255
1 | 7.4.0.0 | 7.4.0.1 --- 7.7.255.254 | 7.7.255.255
2 | 7.8.0.0 | 7.8.0.1 --- 7.11.255.254 | 7.11.255.255
17 | 7.68.0.0 | 7.68.0.1 – 7.71.255.254 | 7.71.255.255
63 |  |  | 
00000111
00000000
00000000
00000000
Mismo % de host
Mimos % Subredes
00 00000000 00000000  ID Subred
00 00000000 00000001  Primera IP del Rango
11 11111111 11111110  Ultima IP del Rango
11 11111111 11111111  Broadcast
Por cada SubRed pasa lo mismo
#0: 010001
Por cada Sub Red un giro completo del rango de HOST
7.0.0.0

## Slide 27
Sea la red IP: 192.168.10.0, Indique:
Id de Red: 192.168.10.0
Rango de Hosts: 192.168.10.1 – 192.168.10.254
Boradcast de Red: 192.168.10.255
Mascara por defecto: 255.255.255.0
Ahora esta red es dividida en subredes usando mascara modificada: 255.255.255.252, Responda:
Cuantas Subredes resultan: 2 6 = 64 (Subredes)
Cuantas Subredes Útiles Resultan: 64 -2 = 62(Subredes)
Cuantas IP por cada Subred: 2 2 = 4 (IP x Subred)
Cuantos IP para Host por cada Subred: 4 – 2 = 2 (IPHost x Subred)
Calcule lo siguiente, por cada Subred 17:
11111100
SubNet bist = 6
Host bits = 2
Numero SubRed | ID | RANGO | BR
17 | 192.168.10.68 | 192.168.10.69 – 192.168.10.70 | 192.168.10.71
17 = 010001
00  ID Subred
01  Primera IP del Rango
10  Ultima IP del Rango
11  Broadcast
Resolución de Ejercicios de la prueba de diagnostico

## Slide 28
11000000
10101000
00000001
00000000
Mismo % de host
192.168.1.0  sin Subredes
255.255.255.0
# | ID | RANGO | BR
0 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255
Tengo 600 usuarios….pero tengo 254 IP que hago?
192.168.1.0  sin Subredes
192.168.2.0  sin Subredes
192.168.3.0  sin Subredes
254 * 3 = 762 IP

## Slide 29
Mismo % de host
Mimos % Subredes
192.168.1.0
11000000
10101000
00000000
00000000
Mismo % de host
# | ID | RANGO | BR
0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 – 192.168.3.254 | 192.168.3.255
00 00000000  ID Subred
00 00000001  Primera IP del Rango
11 11111110  Ultima IP del Rango
11 11111111  Broadcast
11111111
11111111
11111100
00000000
MASK
255
255
252
0
HostBits bits
10
2 10 Host por Subred = 1024
255.255.252.0

## Slide 30
Cálculos de Direcciones/Redes IPv4
Red Clase A:
7.0.0.0  Generar un plan de subredes.
¿Cuántos Bits dispongo para hosts? ¿Con cuantos puedo “jugar”?
24 Bits para crear su propio plan de subredes.
00000111
00000000
00000000
00000000
11111111
11111100
00000000
00000000
IP
MASK
SubNet bits
6
2 6 Subredes = 64
HostBits bits
18
2 18 Host por Subred = 262144
Mucho % de host
Poco % Subredes
255.252.0.0
255
252
0
0

## Slide 31
Sea la dirección IP: 164.77.72.142, con Mascara de subred 255.255.255.240, responda:
Id de (SubRed): 164.77.72.128
Rango de Hosts (SubRed): 164.77.72.129 – 164.77.72.142
Boradcast de Red 8SubRed): 164.77.72.143
Mascara por defecto: 255.255.0.0
164.77.0100 1000.1000 1110
255.255. 1111 1111.1111 0000
SubNet bist = 12  Subredes = 2 12 = 4096
Host bits = 4  Host x SubRed = 2 4 = 16
0000  ID Subred
0001  Primera IP del Rango
1110  Ultima IP del Rango
1111  Broadcast
8 = 1000
Resolución de Ejercicios de la prueba de diagnostico
Regla del primer Byte:
0-126  Clase A
127  loopback
128 – 191  Clase B
192 – 223  Clase C
MASK x Defecto
Clase A: 255.0.0.0
Clase B: 255.255.0.0
Clase C: 255.255.255.0

## Slide 32
Sea la dirección IP: 192.168.26.184, con Mascara de subred 255.255.255.248, responda:
Id de Red: 192.168.26.184
Rango de Hosts: 192.168.26.185 – 192.168.26.190
Boradcast de Red: 192.168.26.191
Mascara por defecto: 255.255.255.0
Resolución de Ejercicios de la prueba de diagnostico
Regla del primer Byte:
0-126  Clase A
127  loopback
128 – 191  Clase B
192 – 223  Clase C
MASK x Defecto
Clase A: 255.0.0.0
Clase B: 255.255.0.0
Clase C: 255.255.255.0
192.168.26.1011 1000
255.255.255.1111 1000
SubNet bist = 5  Subredes = 2 5 = 32
Host bits = 3  Host x SubRed = 2 3 = 8
000  ID Subred
001  Primera IP del Rango
110  Ultima IP del Rango
111  Broadcast
23 = 10111

## Slide 33
255.255.255.254
11111111.11111111.11111111.1111110
1 bits para Host  2 1 = 2 como hay que restar el ID y el Broadcast, te quedas sin IP en el Rango.
255.255.254.0
9 bits para Host  512 = 2 9 …totalmente valido
255.254.0.0 también es valida
Resolución de Ejercicios de la prueba de diagnostico
Regla del primer Byte:
0-126  Clase A
127  loopback
128 – 191  Clase B
192 – 223  Clase C
MASK x Defecto
Clase A: 255.0.0.0
Clase B: 255.255.0.0
Clase C: 255.255.255.0
255.255.255.255
Este HOST….aislado, solitario y sin red
192.168.10.10/255.255.255.255
192.168.10.10/255.255.255.0
192.168.10.11/255.255.255.255
192.168.10.11/255.255.255.0

## Slide 34
Internet
IP Publica
PRIVADAS
IP
192.168.10.0/255.255.255.0
PRIVADAS
IP
PRIVADAS
IP
PRIVADAS
IP
RFC 1918
CLASS A: 10.0.0/8
CLASS B: 172.16.0.0/12
CLASS C: 192.168.0.0/16
PRIVADAS
NAT
Smartphone
HotSpot
SP
NAT

## Slide 35
Contenidos | CAP Libro | CONCEPTOS
Modelos OSI, TCP/IP | Comunicaciones_y_Redes_6ta_ed_William_Stallings, CAP 1.3 & 1.4, CAP 2 (FULL) | Modelos OSI, TCP/IP
LAYER 1 | CAP 13, CAP 14.1, 14.4 y 14.5 | Transmisión digital MODEM CSMA/CD Colisiones Dominios de Colisión HUB Segmentación de Dominios de Colisión DUPLEX
LAYER 2 | CAP 15 | Frames, MAC ADD, VLAN, TABLAS MAC, Conmutación de frames, Segmentación de Dominios de Colisión Pirámide de asignación e BW por usuario, SWITCH
LAYER 3 | CAP 15 (todos menos el 1,4 IPv6) | Protocolo IP, Direcciones IPv4, Subredes IPv4, Protocolo ARP, Protocolo ICMP, Routing (Tablas de rutas), concepto de Puerta de enlace