## Slide 1
Se tiene un canal de 64 Kb/s = 64 * 103 b/s, al cual esta conectada una puerta serial estilo UART (un teclado PC por ejemplo),
el que trasmite Caracteres de ASCII 7 bits, agregándole 1 bit de inicio y 1 bit de parada, a cada carácter.
Si el string de transmisión es: “but i can't go for that (no can do)”, sin las comillas.
¿cuanto tiempo se demora en transmitir este string?
El string de caracteres son 35 CHARS  Cada CHAR = 7 +1 +1 = 9 bits
64 Kb  1 Segundos
9b * 35  t segundos
Ejercicios Tx Datos – P1: Redes y Transmisión de datos.
T (segundos) = (9*35b * 1 seg)/64Kb
T (segundos) = (315 seg)/64K = 315/64 * 10-3
T (segundos) = 4,92 * 10-3
T = 4,92 milisegundos
b = ascii = 98 = HEXADECIMAL = 62 = Binario = 1100010 + 1 + 1 = 9 bits

## Slide 2
Se tiene un canal de X Kb/s, que es compartido por n señales equivalentes, al cual esta conectada una puerta
serial estilo UART (un teclado PC por ejemplo), el que trasmite Caracteres de ASCII n bits, agregándole a bit de inicio
y b bit de parada, a cada carácter.
Si el string de transmisión es: Y caracteres
¿cuanto tiempo se demora en transmitir este string?
Ejercicios Tx Datos – P1: Redes y Transmisión de datos.
X Kb  1 Segundos
(n+a+b)b * Y  t segundos
T (segundos) = ((n+a+b * Y)b * 1 seg)/XKb
T = (n+a+b * Y)/X (milisegundos)

## Slide 3
1kilo = 10^3 = 1000  1 kilo metro = 10^3 metros
1 mega = 10^6 = 1000000  1 mega metro  10^6 metros
1 miliesima = 10^-3
1 milisegundo  1 segundi 10^-3
10
100
10
100
-1

## Slide 4
Suponga que el espectro del canal por donde se esta haciendo la transmisión de los ejemplos anteriores esta entre
F0 y F1 Mhz. Y que para este canal el SNRdb = Xdb
Calcule la capacidad de este canal según Shannon
1 db = 10 Log2 (S/N)  X db = 10 Log2 (S/N)  X/10 = Log2 (S/N) / ()2
2 X/10 = 2 Log2 (S/N)  S/N = 2 X/10
Cuantos niveles o caracteres debieran ser transmitidos para equiparar el calculo de canal según Shannon,
de acuerdo al calculo según Nyquist.
M = 2 [log2 (1+S/N)]/2
Ejercicios Tx Datos – P1: Redes y Transmisión de datos.
C (Capacidad de canal) = 2B log2 (M)
Shannon
Nyquist
C (Capacidad de canal) = B log2 (1+S/N)
C (Capacidad de canal) = (F1-F0) log2 (1+ 2 X/10)
Shannon

## Slide 5
C (Capacidad de canal) = 2B log2 (M)
C (Capacidad de canal) = B log2 (1+S/N)
B log2 (1+S/N) = 2B log2 (M)  log2 (M) = [B log2 (1+S/N)]/2B /()2
2 log2 (M) = 2 [B log2 (1+S/N)]/2B
M = 2 [B log2 (1+S/N)]/2B
M = 2 [log2 (1+S/N)]/2

## Slide 6
Ejercicios Tx Datos – P1: Redes y Transmisión de datos.
Calcule para cada Norma WiFi la capacidad de canal
Según Nyquist, con la información entregada:
C (Capacidad de canal) = 2B log2 (M)
=2 * 40MHz log2 (26)
=2 * 40MHz * 6 log2 (2)
= 2 * 6 *40 MHz * bits
C = 480 Mb/s
C (Capacidad de canal) = 2B log2 (M)
=2 * 160MHz log2 (28)
=2 * 160 MHz * 8 log2 (2)
= 2 * 8 *160 MHz * bits
C = 2560 Mb/s
C = 2,560 Gb/s

## Slide 7
512kb/s
9 * 4096 bits
(512 * 1024)/4 - 1 segundo
9 * 4096  ? = 0,28125